هر سوال را در فضاي اختصاص داده شده و به صورت خوانا پاسخ دهید.

توجه: پرسش نهم، شامل دو سوال مجزاست، به دلخواه یکی را انتخاب کنید.

سوال ده، امتیازی است!

- در مورد مفاهیم زیر توضیح دهید: (۱ نمره)

| Function prologue | SIMD |
| --- | --- |

- برای فراخوانی تابع، چه فضاهایی برای داده، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ فهرست فضاهای مورد نیاز(در استاندارد C)، نحوه و هنگام تخصیص و آزادسازی آن‌ها را به صورت مشروح بنویسید.(۲ نمره)

- استفاده از «فراخوانی سیستمی» را، با استفاده از «کتابخانه‌های استاندارد C»  مقایسه کنید. مزایا و معایب هر یک را بیان کنید. (۲ نمره)

- کدام یک از دستورات زیر منجر به تغییرات در حافظه خواهند شد؟ در صورت پاسخ مثبت، تغییر ایجاد شده را توضیح دهید. (۲ نمره)

  - cmpl (%ebp), %eax

  - leave

  - leal 5(%eax,%ebx,4), %eax

  - call

  - ret

  - fsincos

  - cmov %eax,(%esp)

  - das

- یک ماکرو اسمبلی بنویسید که قابلیت استفاده به صورت inline در برنامه‌‌های C را داشته باشد. این ماکرو یک عدد صحیح دریافت و قدر مطلق آن‌را خروجی می‌دهد. (۲ نمره)

- برنامه‌ی زیر چه می‌کند؟ معادل آن را به زبان C بنویسد. (2 نمره)

#include <stdio.h>

int main()

{

float x, y, z;

scanf("%f%f",&x,&y);

asm (

"fld  %1 \n\t"

"fld  %2 \n\t"

"fldpi\n\t"

"fmul %%st(0),%%st(2)\n\t"

"fmulp \n\t"

"fsin \n\t"

"fldz \n\t"

"fxch  %%st(2)\n\t"

"fsin \n\t"

"fmulp \n\t"

: "=t"(z)

: "m"(x),"m"(y));

printf("The result is %f\n", z);

return 0;

}

- برنامه‌ای بنویسید که یک اعداد اعشاری با دقت مضاعف (Double) و یک عدد صحیح را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و عدد اعشاری را به توان عدد صحیح رسانده و نتیجه را خروجی دهد. (۴ نمره)

- دو راه برای کار کردن با سخت‌افزار در سیستم‌ها وجود دارد، راه اول نظر سنجی (Polling) است. در این روش، پردازنده در بازه‌های زمانی مشخص به همه سخت افزارها سرکشی نوبتی کند و ورودی خروجی آن‌ها را برساند و بگیرد. راه دوم که وقفه (Pushing) است، بدینسان خواهد بود که هر سخت‌افزاری وقتی ورودی می‌خواست یا خروجی داشت، پردازنده را صدا بزند. (۲ نمره)

الف) مزایا و معایب هر روش را ذکر کنید.

ب)مشخص کنید سیستم‌های جاری از کدام روش استفاده می‌کنند.

- از بین دو سوال زیر، یکی را انتخاب کنید (۳ نمره)

- برنامه‌ای بنویسید که بزرگ‌ترین عددی که در آرگومان‌های خط فرمان (Command Line Arguments) دریافت می‌‌کند را خروجی دهد.

- تابع بازگشتی بنویسید که جمله nام سری فیبوناچی را برگرداند.(3 نمره)

- تابع strcmp در زبان C، تابعیست که دو رشته منتهی به صفر را دریافت کرده، در صورتی که برابر باشند عدد صفر، در صورتی که اولی بزرگ‌تر باشد عدد ۱ و در صورتی که دومی بزرگ‌تر باشد عدد منفی یک بر می‌گرداند. این تابع را به زبان اسمبلی بنویسید. (امتیازی: ۲ نمره)

# Text boxes

به نام خدا